ASERKO 3220EH EKONOMİK SİLİNDİR ÜTÜ MAKİNASI * Frekans kontrol ile 1,5 – 6 metre / Dakika * Duvar Tipi , Elektrik Isıtmalı * Silindir Ölçüleri : Çap: 32 cm , Boy: 200 cm * Kapasite: 40 kg/saat veya 1,5-6 metre/dakika * Elektrik Isıtmalı:380/3/50 Elektrik Gücü 15 - 18 Kw * Egzost Kapasitesi : 100 m³/saat * Gövde elektrostatik toz boyalıdır. * Geniş ısıtma yüzeylidir. * Önden besleme ve boşaltmanın yapılması kısıtlı alanlarda da kullanılabilmesini sağlar. *Tüm gövde kapalı ısı kaybı olmadığı için düşük maliyetlidir. * Kısa sürede hem ütüleme hemde kurutma işlemi tamamlanır. * Ayarlanabilir dijital termostatlıdır. * Aşırı ısınmaya karşı güvenlik termostatlıdır. * Emniyet parmak koruyucusu bütün yüzey boyunca yerleştirilmiştir,dokunulduğu anda makineyi durdurur. * Makinenin tekrar çalışması için start butonuna basılmalıdır. * Tüm kontroller makinenin ön tarafına yerleştirilmiş olup, kullanımı kolaydır. * Sağlam yapı titreşimsiz ve sessiz çalışmasını sağlar. * Fonksiyonel çamaşır alma verme teknesi yardımı ile ütülenecek malzemelerin yerle ilişiği kesilmiştir. KOD AS3220EH SİLİNDİR EBATI ÇAP : 32 cm UZUNLUK: 200 cm ISITMA GÜCÜ 15-18 kW AĞIRLIK ÖLÇÜLER (Genişlik x Derinlik x Yükseklik) 460 KG 242 X 73 X 113 cm